# Osiedle „PRYMULKI” – ul. Zasadowa – ul. Mozaikowa

Opis techniczny i standard wykończenia segmentów – standard deweloperski.

# KONSTRUKCJA

Fundamenty:	posadowienie na ławach betonowych płaskich konstrukcyjnie zbrojonych, ściany fundamentowe betonowe monolityczne bez piwnic.

Ściany:	konstrukcyjne pomiędzy segmentami i wewnętrzne nośne – z bloczków silikatowych (akustyka), konstrukcyjne zewnętrzne - z pustaków 
ceramicznych, działowe - z cegły ceramicznej.

Stropy:	płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona monolityczna wylewana na budowie o grubości 22 cm..

Schody:	płytowe żelbetowe monolityczne wylewane na budowie, bez warstw wykończeniowych.

Dach:	więźba o konstrukcji drewnianej  z elementami stalowymi, zabezpieczona preparatami owado- i grzybobójczymi, pokrycie dachów dachówką bitumiczną na płycie OSB i warstwie papy asfaltowej, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV.

# WYKOŃCZENIE

Posadzki:	szlichta cementowa, parter - ułożona na podkładzie betonowym izolowanym termicznie i przeciwwilgociowo, piętro - ułożona na stropie z przekładką z izolacji akustycznej i folii, schody zewnętrzne i tarasy - betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi.

Elewacje:	cokoły segmentów - wyłożone cegłami klinkierowymi, na ścianach - tynk akrylowy systemowy cienkowarstwowy z dociepleniem ze styropianu 10 cm, podokienniki zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, balustrady – stalowe z wypełnieniem .

Stolarka:	okna PCV Schuco, jednoramowe, szklone szkłem zespolonym dwuszybowym, podokiennki, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe , brama garażowa segmentowa ocieplana, bez drzwi wewnętrznych,  parapety wewnętrznę, bez cokolików.

Poddasze:	wyłożone od wewnątrz płytami gipsowo kartonowymi z paroizolacją i ociepleniem z wełny mineralnej.

Tynki wewn:	na ścianach i sufitach tynki kategorii 3 gipsowe nakładane mechanicznie, malowanie tynków białą farbą emulsyjną jednokrotne.

# INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Kanalizacja:	z rur z PCV – typu Uponal lub równoważne, instalacja rozprowadzona po budynku, zaślepiona, bez białego montażu.

Wodociąg:	z rur typu Hydroplast lub równoważne, instalacja rozprowadzona po budynku z wodomierzem, zaślepiona, bez osprzętu i białego montażu.

Ogrzewanie:	z rur typu Gaboterm lub równoważne, instalacja rozprowadzona po budynku, z osprzętem, grzejnikami, piec CO z zamkniętą komorą spalania.

Elektryczna:	instalacja rozprowadzona po budynku z osprzętem krajowym i licznikiem, dzwonek przy drzwiach wejściowych.

Teletechniczna:	rozprowadzona po budynku bez aparatu telefonicznego.

TV kablowa:	orurowanie w budynku.

Internet:	orurowanie w budynku.

# Osiedle „PRYMULKI” – ul. Zasadowa – ul. Mozaikowa

# Zagospodarowanie terenu osiedla

Drogi wewnętrzne:	o nawierzchni z kostki brukowej 8 cm na podbudowie drogowej dla ruchu średniego.

Chodniki: 			o nawierzchni z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej.

Parkingi:			o nawierzchni z kostki brukowej 8 cm na podbudowie drogowej

Odwodnienie dróg:	do gruntu poprzez wpusty drogowe, sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne.

Wodociąg:	miejski, sieć osiedlowa, indywidualny wodomierz.

Kanalizacja:	wg projektu – zbiornik i wywóz wozem asenizacyjnym.

Sieć gazowa:	sieć osiedlowa podłączona do gazowej sieci miejskiej, przyłącza indywidualne do każdego budynku, indywidualne stacje redukcyjno-pomiarowe i zawory bezpieczeństwa w skrzynkach.

Sieć elektryczna:	wewnętrzna osiedlowa zasilana z osiedlowej pawilonowej stacji transformatorowej, indywidualne skrzynki energetyczne przed budynkami.

Oświetlenie terenu:	osiedlowe lampami na słupach.

Śmietniki:	indywidualne dla każdego budynku.

Zieleń:	zorganizowana z placem zabaw dla dzieci.

Ogrodzenie osiedla:	przęsła z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych, powlekanych z cokołem betonowym, bramy (otwierane za pomocą pilota) i furtki stalowe ocynkowane i powlekane.

Dozór:	osiedle ogrodzone zamknięte dozorowane przez 24 godz. na dobę.